## Slide 1: PRESENTACIÓN DE HITO 2
Asesora: MSc PhD Candidate Rossana Rivas Tarazona
Integrantes: Marco Castillo, Diego Salvatierra, Hans Trujillo, Rodrigo Tuesta, Carlos Zegarra

## Slide 2: Objetivo general
Implementar un prototipo de baja resolución de un dispositivo electrónico portátil capaz de medir parámetros físicos de la marcha para que un médico pueda interpretar los valores.

## Slide 3: 01. 02. 03. 04. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05.
Realizar un estudio del estado del arte respecto a un dispositivo electrónico capaz de medir parámetros físicos de la marcha.
Definir las funciones que debe cumplir el sistema y sus elementos en conjunto, así como esquematizar el intercambio de información, materia y energía que ocurre entre cada una de estas funciones.
Realizar la selección de alternativas de solución para las funciones del sistema y diseñar tres conceptos de solución a partir de la combinación de dichas alternativas.
Seleccionar un diseño conceptual de solución óptimo a partir del análisis técnico-económico de los tres conceptos de solución anteriormente diseñados.
Implementar un prototipo de baja resolución del diseño conceptual seleccionado.

## Slide 4: METODOLOGÍA
1
2
3
4
Estudio del estado del arte
Matriz morfológica
Diseños conceptuales previos
Prototipo de baja resolución

## Slide 5: PATENTES
WO2021158956A1
JOINT MOTION MEASUREMENT APPARATUS AND METHOD OF USE

## Slide 6
WO2021055491A1
WEARABLE DEVICE FOR COUPLING TO A USER, AND MEASURING AND MONITORING USER ACTIVITY

## Slide 7
US11076803B2
WEARABLE DEVICE FOR COUPLING TO A USER, AND MEASURING AND MONITORING USER ACTIVITY

## Slide 8: Trabajos de Investigación
Componentes del dispositivo y parámetros durante el movimiento.

## Slide 9
Distribución de la presión del pie durante la marcha

## Slide 10
Sistema wearable para el entrenamiento de la marcha en pacientes con enfermedad de Parkinson

## Slide 11: Sistemas comerciales
RunScribe
Permite obtener parámetros de velocidad, número de pasos; además, permite obtener datos sobre la fuerza de impacto que se genera al momento de cada pisada.
Tiene un precio de 449 $, consta de dos dispositivos , uno para cada pie; también, se ofrece el dispositivo junto con una montura de cadera, esto tiene un precio de 699$.

## Slide 12: Sistemas comerciales
Sistema F-Scan
Dispositivo de la compañía estadounidense Tekscan, esta compañía cuenta con las certificaciones de las normas ISO 13485 e ISO 9001.
Está diseñado para proporcionar información acerca de la presión, fuerza y sincronización realizada por los pies en el ciclo de la marcha del usuario.
Los datos son almacenados y presentados mediante informes de elaboración automática en un software diseñado por la misma compañía.
Notes: garantiza que todos los dispositivos médicos cumplan con las leyes de cumplimiento adecuadas y las necesidades del cliente

## Slide 13: Sistemas comerciales
Sistema F-Scan64
Dispositivo creado por la compañía estadounidense Tekscan.
Los sensores se comunican por medio de una señal bluetooth.
La ventaja del sistema F-Scan64 es que permite realizar análisis de las funciones y dinámicas básicas de ciclo de la marcha en ambientes no tan regulados.
Notes: Segmente el pie en tres regiones clave para un análisis más detallado: talón, metatarsianos y pie total

## Slide 14: Normativa
 | Normas |  |  |  |  |  | 
Características | Ley N.° 29459 | NTS N.° 162 | N° 003-2020-SA | ISO 13485:2016 | ISO 14001 | R.D. 1407/1992 | Principios para el manejo de wearables
País | Perú | Perú | Perú | Internacional | Internacional | España | Internacional
Objetivo | Establece los requisitos necesarios de control de calidad. | Exigencias con respecto a la información difundida sobre un dispositivo médico. | Consideraciones en base a los posibles riesgos que puede traer el uso de un dispositivo médico. | Principios generales que debe de seguir un dispositivo médico para cumplir con las necesidades del cliente. | Norma que asegura que las técnicas de producción de un dispositivo sean efectivas y responsables. | Requisitos generales para el desarrollo de un dispositivo acoplado a la rodilla. | Puntos a considerar para que un dispositivo cumpla con los estándares modernos de diseño.

## Slide 15: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 1 3 2 4 5
Medición de la angulación de las rodillas
Envío de datos
Almacenamiento de datos
Conectividad
Facilidad en recargar la batería
Notes: Los requerimientos funcionales son: Medición de la angulación de la rodilla mediante un goniómtro electrónico. Almacenamiento de datos, Envío de datos en tiempo real , conectividad a una red de internet y facilidad en la recarga de energía para que su función no sea interrumpida.

## Slide 16: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 1 3 2 4 5
Bajo costo
Portable
Ergonómico
De fácil uso
Precisión
Notes: En cuanto a los requerimientos no funcionales:
El dispositivos debe ser de bajo costo para que sea atractivo en el mercado, debe ser ergonómico para que el paciente pueda usarlo durante sus actividades cotidianas , portable para que no genere ninguna molestia , de un uso fácil y preciso para la obtención de datos,